## Slide 1: MAXON DC电机手册讲解
张志阳

## Slide 2: 主要内容
本文以MAXON RE40（24V）电机为例，主要从如下三个角度对电机进行讲解
参数
31个电机参数
图
速度-转矩图、功率图、效率图
公式
通过这些公式，真正理解上面的参数和图

## Slide 3: 电机参数
1.额定电压（）
24V
2.空载转速（）
7580rpm, 额定电压下的无负载转速
3.空载电流（）
137mA, 额定电压下无负载时电机的电流
4.额定转速（）
6940rpm，25℃电机在额定电压和额定转矩下的转速

## Slide 4: 电机参数
5.额定转矩（）
177mNm，25℃电机在额定电压和额定电流下的转矩
6.额定电流（）
6A, 最大连续负载电流
7.堵转转矩（）
2420mNm，电机在堵转条件下的转矩值
8.堵转电流（）
80.2A，额定电压除以绕组阻值，由于驱动器限制达不到该值

## Slide 5: 电机参数
9.最大效率（）
91%，额定电压下输出功率与输入功率的最大比值
10.相间电阻（R）
0.299 , 25℃，电机两项端子间的电阻值
11.相间电感（L）
0.0823mH，采用1KHz正弦换向时，端子间电感值
12.转矩常数（）
30.2mNm/A，产生转矩与所施加电流的比值

## Slide 6: 电机参数
13.速度常数（）
317rpm/V，每施加1V电压产生的理想转速值
14.速度/转矩常数（）
3.14，反应电机的拖动能力，常数越小，电机拖动能力越强。
15.机械时间常数（）
4.67ms，电机从静止加速到63%空载转速的时间
16.转子惯量（）
30.2mNm/A，转子相对于旋转轴心线的惯性矩

## Slide 7: 电机参数
17.机壳-环境热阻（）
4.7K/W，安装在塑料板上，金属板上可以降低80%
18.绕组-机壳热阻（）
1.9K/W
19.绕组热时间常数（）
41.5s
20.电机热时间常数（）
736s

## Slide 8: 电机参数
21.环境温度范围（）
-30~100℃，材料稳定性和润滑油粘度
22.绕组最高允许温度（）
155℃
23.最高允许转速（）
12000rpm，更高转速影响寿命
24.轴向间隙（）
0.05~0.15mm

## Slide 9: 电机参数
25.径向间隙（）
0.025mm
26.最大轴向载荷（动态）（）
5.6N
27.最大允许安装力（）
110N/1200N
28.最大径向载荷（）
28N，离法兰5mm

## Slide 10: 电机参数
29.电机磁极对数
1对，永磁体磁极对数
30.换向器片数
13片
31.电机质量（）
480g

## Slide 11: 电机运行范围
工作图

## Slide 12: 电机运行范围
转速-转矩图

## Slide 13: 电机运行范围
转速-转矩图

## Slide 14: 电机运行范围
效率图

## Slide 15: 电机运行范围
热
发热

## Slide 16: 电机运行范围
热
散热

## Slide 17: 电机运行范围
热
不同功率发热

## Slide 18: 公式
电能 = 机械能+热能
U*I = π/30000*n*M + R*I²
n =

## Slide 19: 公式
一般来讲，最大效率出现在赌转电流1/7处
（恒流启动）
（恒压启动）

## Slide 20: 公式
（恒压启动）
（恒压启动）
(I为一段时间有效值)
（T温度下，铜的电阻）

## Slide 21: 公式
E = v*B*L
F = I*B*L

## Slide 22: 赠送篇
如何计算电机过载时间？
结合热阻热时间常数

## Slide 23: 赠送篇
定量分析发热对电机性能的影响？
分析
  绕组温度每升高1℃，堵转转矩降低3.9‰
  绕组75℃时，堵转扭矩降低20%
  室温升高会时同样负载下，绕组温度升高
  热阻、散热系数、热容量关系（先放这里）
预防与治疗方法
  法兰安装到金属导体上，，使温升变小
  加风扇、擦酒精等冷却措施（可以通过小电压堵转测试）

## Slide 24: 赠送篇
  奇怪的数63%
    机械时间常数
    热时间常数

## Slide 25: 参考文献
电动机短时过载容量计算
MAXON电机手册